## Slide 1
物料回流 Lưu trình trả lại vật liệu
CloseWo
Key message:
1.所有材料都需要用胶带粘贴，将材料固定在外壳上。不要让材料从卷轴上脱落。
2.退回前检查实际材料。完成检查并在 Reel 上签名。通知 QC 确认已检查且 Reel 有签名。
从Feeder中取出材料
Tháo vật liệu khỏi Feeder
检查材料数量 đếm liệu
(Xray)
退货WH
Trả lại W/H
Risk：材料量太少，在卷料的时候，OP把材料从Reel上掉下来了，然后拿错了Reel，卷错了Reel。
Nguyên nhân : Số lượng vật liệu quá ít , khi cuộn lại vật liệu OP đã làm rơi vật liệu ra khỏi Reel . Sau đó lấy nhầm Reel và cuộn sai Reel
outflow：返回 WH 前无需进行步骤检查和确认
Outflow : Không có bước kiểm tra và xác nhận trước khi trả lại WH
Before
After
CloseWo
从Feeder中取出材料
Tháo vật liệu khỏi Feeder
QC确认
卷回Reel
Cuộn lại Reel
检查材料数量 đếm liệu
(Xray)
所有材料都需要用胶带粘贴，将材料固定在外壳上。不要让材料从卷轴上脱落。
Toàn bộ vật liệu cần dùng tape để buộc vật liệu với vỏ của nó . Không để vật liệu rời khỏi vỏ
退回前检查实际材料。完成检查并在 Reel 上签名。通知 QC 确认已检查且 Reel 有签名。
Kiểm tra vật liệu thực tế trước khi trả lại . Hoàn thành kiểm tra ký lên Reel . Thông báo tới QC để xác nhận rằng đã kiểm tra và Reel đã có chữ ký
线边物料需要检查/确认实际材料（极性和marking）
MFG cần kiểm tra / xác nhận lại vật liệu thực tế ( chiều cực và marking )
退货WH
Trả lại W/H
卷回Reel
Cuộn lại Reel